государственное бюджетное образовательное учреждение

начального профессионального образования

# «Профессиональное  училище № 31»

| Рассмотрен Заседание МК Протокол № ________ Демкина Р.И ___________ __________________ «____»______________ 201__г. |  | Утверждаю Зам. директора по УПР ГБОУ НПО «ПУ №31» «Акишенко Г.Н» ______ ____________________ «____»______________ 201__г. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03.

Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей

по профессии  08.01.18 (270843.04) Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

срок обучения

2 года  и  5 месяцев

2015 г

Рабочая программа профессионального модуля     ПМ.03. «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей»  разработана  на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  по профессии 270843.04 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования зарегистрированного в Минюсте России  20.08.2013 № , укрупнённая группа специальностей  270000 «Архитектура и строительство». (зарегистрирован в Минюст РФ  21.05.2010, регистрационный  N 17341)

Организация разработчик:

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное училище № 31

Разработчики

Преподаватель _________ Демкина Р.И.

зам. директора по УПР ГБОУ НПО ПУ № 31    ________     Акишенко Г.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.Паспорт рабочей программы

1.1 Область применения рабочей программы.

Рабочая программа профессионального модуля     ПМ.03. «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей» по профессии 0801.18  Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования", укрупнённая группа специальностей  270000 «Архитектура и строительство» является частью профессиональной образовательной программы профессии 0801.18  Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования", укрупнённая группа специальностей  270000 «Архитектура и строительство» утверждённой приказом  Министерства образования и науки РФ от 21.04.2010 г.  N 413. Зарегистрировано  в Минюсте  РФ  21.05.2010, регистрационный   N 17341.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной образовательной программы.

Профессиональный  модуль     ПМ.03. «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей» входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи изучения профессионального модуля.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими общими и профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения профессионального модуля     ПМ.03. «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей» должен:

иметь практический опыт:

- иметь участие в установке и подключения щитов, шкафов, ящиков, вводных и осветительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования;

- установки и подключения приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля;

- участие в приемо-сдаточных испытаниях монтажа вторичных устройств, измерений параметров и оценка качества монтажных работ и надежности контактных соединений;

- выполнение демонтажа и не сложного ремонта распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей;

уметь:

- использовать техническую документацию на подготовку и производство электромонтажных работ;;

- производить работы по монтажу электропроводок вторичных цепей различными способами;

- пользоваться проектной документацией;

- составлять простые электрические принципиальные и монтажные схемы;

- использовать индивидуальные методы монтажа вторичных цепей;

- пользоваться инструментом для электромонтажных работ;

- производить установку и крепление распределительных устройств, производить электрическое подключение распределительных устройств;

- использовать при монтаже электрические и принципиальные и монтажные схемы, другую проектную документацию;

- использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления;

- производить настройку и регулировку устройств защиты и автоматики;

- оценивать качество электромонтажных работ и надежность контактных соединений;

- производить приемо-сдаточные испытания монтажа вторичных цепей и распределительных устройств;

- пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей;

- устанавливать причину неисправности распределительных устройств и вторичных цепей;

- производить демонтаж неисправных участков цепей, оборудования, приборов и аппаратов;

- производить несложный ремонт элементов распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей;

- пользоваться при ремонте электрическими принципиальными и монтажными схемами;

знать:

- состав и содержание технической документации на производство электромонтажных работ;

- типы проводов и кабелей, используемых при монтаже вторичных цепей, технологию выполнения монтажа электропроводок вторичных цепей различными способами ;

- требования к выполнению монтажа вторичных цепей

- типы и конструкции, технологию монтажа распределительных устройств техническую документацию для производства электромонтажных работ;

- условные обозначения элементов вторичных цепей на электрических принципиальных и монтажных схемах;

- общие требования к установке приборов и аппаратов вторичных цепей:

- типы, устройства и принцип действия приборов и аппаратов вторичных цепей, технологию монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей;

- методику настройки и регулировки устройств защиты и автоматики;

- критерии оценки качества электромонтажных работ;

- порядок сдачи – приемки распределительных устройств и вторичных цепей;

- объем и нормы приема – сдаточных испытаний;

- состав и оформление приёма сдаточных документов;

- типовые неисправности электрических проводов распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей;

- методы обнаружения неисправных приборов и аппаратов;

- типы и методику применения контрольно-измерительных приборов;

- правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем;

- правила техники безопасности при монтаже распределительных устройств и вторичных цепей;

1. 4.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Максимальная  учебная нагрузка обучающегося  ____ часов, в том числе аудиторной нагрузки 168 часов.

2. Структура и содержание рабочей  программы профессионального модуля     ПМ.03. «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей»

2.1 Объём рабочей  программы профессионального модуля

ПМ.03. «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей»

| Вид учебной работы | Объём часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) |  |
| Обязательная учебная нагрузка (всего) | 94 |
| В том числе: |  |
| лабораторные работы и практические занятия | 64 |
| контрольные работы |  |
| Учебная и производственная практика | 312 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 47 |
| Итого | 406 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированных зачётов по междисциплинарным курсам и квалификационного экзамена. |

2.2. Структура  ПМ.03. Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов(макс, учебная нагрузка и практики) | Объём времени, отведенный на освоение междисциплинарных курсов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка | В т.ч. лабораторные работы и практические занятия, |
| ПМ.03. Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей | - | - | - |  |
| ПК 3.1. Производить подготовительные работы. ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок. ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства. ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. ПК 3.5 Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей. ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей | МДК 03.01 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей |  | 94 | 64 |
|  | Учебная практика | 72 |  |  |
|  | Производственная практика | 240 |  |  |
|  | Всего: | 312 | 94 | 64 |

3.  Содержание  ПМ.03. Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ.03. Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей |  |  |  |
| МДК.03.01. Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей |  |  |  |
| Раздел l. Освоение монтажа распределительных устройств и вторичных цепей |  |  |  |
| Тема 1. Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей |  | 10 |  |
|  | КРУ предназначение для приема и распределения электроэнергии 3-фазного тока |  |  |
|  | КРУН предназначение для приема и распределения электроэнергии 3-фазного тока |  |  |
|  | Закрытые распределительные устройства (ЗРУ). |  |  |
|  | Устройство ЗРУ |  |  |
|  | Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения. |  |  |
|  | Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения. |  |  |
|  | Устройство шкафа КРУ с выключателем ВМПЭ-I0. |  |  |
|  | Сборная камера одностороннего обслуживания КСО-272 |  |  |
|  | Устройство сборной камеры одностороннего обслуживания КСО-272 |  |  |
|  | Комплектные распределительные устройства наружной установки (КРУН). |  |  |
|  | Устройство КРУН серии К-37. |  |  |
|  | Технология монтажа комплектных распределительных устройств внутренней установки. |  |  |
|  | Устройство КРУ внутренней установки |  |  |
|  | Приемка фундаментов под КРУН в соответствии с чертежами проекта. |  |  |
|  | Транспортировка КРУН. |  |  |
|  | Заземление комплексных распределительных устройств. |  |  |
|  | Производство электромонтажных работ по технической документации |  |  |
|  | Электрические принципиальные и монтажные схемы |  |  |
|  | Установка приборов, аппаратов распределительных устройств |  |  |
|  | Технология монтажа силовых ящиков |  |  |
|  | Устройство гексиконового контактора |  |  |
|  | Принцип действия гексиконового контактора |  |  |
|  | Выбор автоматических выключателей по номинальному току расцепителей |  |  |
|  | Устройство магистрального шинопровода ШМА |  |  |
|  | Устройство осветительных шинопроводов ШОС |  |  |
|  | Устройство троллейного шинопровода |  |  |
|  | Область применения, достоинства и недостатки способов оконцевания жил проводов (кабелей) |  |  |
|  | Шинопроводы: преимущество перед другими электропроводками |  |  |
|  | Комплектные РУ типа КСО |  |  |
|  | Устройство КСО |  |  |
|  | Выключатели ВМП-10 в камерах КСО |  |  |
| Лабораторные работы. |  | 8 |  |
| 1. | Расчет и выбор устройств защиты |  |  |
| 2. | Измерение сопротивления изоляции электроустановок |  |  |
| 3. | Принцип действия токовых реле |  |  |
| 4. | Устройство типовых токовых реле |  |  |
| Практические работы. |  | 20 |  |
| 1 | Монтаж КРУН |  |  |
| 2 | Монтаж ЗРУ |  |  |
| 3 | Монтаж укрепленного блока КРУ. |  |  |
| 4 | Установка КРУН. |  |  |
| 5 | Монтаж шкафов КРУН. |  |  |
| 6 | Ремонт разъединителей в РУ |  |  |
| 7 | Ремонт выключателей нагрузки в РУ |  |  |
| 8 | Ремонт масленых выключателей ВМГ-133 и ВМП-10 |  |  |
| 9 | Ремонт встроенных реле |  |  |
| 10 | Ремонт высоковольтных предохранителей |  |  |
| 11 | Ремонт шинных устройств |  |  |
| 12 | Ремонт разрядников |  |  |
| 13 | Ремонт трансформаторов тока |  |  |
| 14 | Ремонт трансформаторов напряжения |  |  |
| 15 | Монтаж магистральных шинопроводов ШМА |  |  |
| 16 | Монтаж осветительных шинопроводов ШОС |  |  |
| 17 | Монтаж троллейных шинопроводов ШТА |  |  |
| 18 | Способы оконцевания жил проводов (кабелей) |  |  |
| 19 | Установка приборов и аппаратов после демонтажа, камеры КСО |  |  |
| Тема 2. Монтаж коммутационных и защитных аппаратов |  | 10 |  |
| 1. | Монтаж переключателей |  |  |
| 2 | Монтаж рубильников |  |  |
| 3 | Устройство рубильников |  |  |
| 4 | Монтаж предохранителей |  |  |
| 5 | Монтаж блоков |  |  |
| 6 | Установка магнитных пускателей |  |  |
| 7 | Устройство магнитного пускателя |  |  |
| 8 | Виды магнитных пускателей |  |  |
| 9 | Принцип действия УЗО |  |  |
| 10 | Режим работы УЗО |  |  |
| 11 | Правила установки УЗО |  |  |
| 12 | Неисправности УЗО |  |  |
| 13 | Назначения и основные виды испытаний |  |  |
| 14 | Виды аппаратов защиты |  |  |
| 15 | Сборка схемы реверсирования асинхронного трехфазного двигателя |  |  |
| 16 | Измерение сопротивления изоляции мегомметром |  |  |
| Лабораторные работы. |  | 8 |  |
| 1. | Установка магнитных пускателей |  |  |
| 2. | Устройство магнитного пускателя |  |  |
| 3. | Измерение сопротивления изоляции |  |  |
| 4. | Испытание повышенным напряжением |  |  |
| Практические работы. |  | 48 |  |
| 5. | Монтаж переключателей |  |  |
| 6. | Монтаж рубильников |  |  |
| 7. | Монтаж предохранителей |  |  |
| 8. | Монтаж блоков |  |  |
| 9 | Оконцевание проводов опрессовкой |  |  |
| 10 | Оконцевание проводов лужением |  |  |
| 11 | Сборка схемы управления включением |  |  |
| Тема 3. Ремонт распределительных устройств и вторичных цепей |  | 10 |  |
| 1. | Ремонт магнитных пускателей |  |  |
| 2 | Замена удерживающей катушки пускателя |  |  |
| 3 | Ремонт рубильников |  |  |
| 4 | Ремонт кнопочных станций |  |  |
| 5 | Ремонт рубильников, патронов, розеток и выключателей |  |  |
| 6 | «Прозвонка» проводников вторичных цепей |  |  |
| 7 | Установка блока «рубильник-предохранитель» в распределительном щите |  |  |
| 8 | Проверка температуры нагрева в контактных соединениях |  |  |
| 9 | Ревизия контакторов (магнитных пускателей), сборка квартирного щитка |  |  |
| 10 | Принцип действия автоматического выключателя |  |  |
| 11 | Устройство автоматического выключателя |  |  |
| 12 | Однолинейная схема питающей сети |  |  |
| 13 | Однолинейная схема электроснабжения |  |  |
| 14 | Вторичные цепи в пластмассовом кожухе |  |  |
| 15 | Применяемые провода во вторичных цепях |  |  |
| 16 | Применение алюминиевых проводов во вторичных цепях |  |  |
| 17 | Маркировочные бирки-оконцеватели |  |  |
| 18 | Маркировка участка цепей, обмотки реле и других элементов |  |  |
| Лабораторные работы. |  | 10 |  |
| 1. | Присоединение жил проводов к элементам светильников |  |  |
| 2. | Крепление осветительной арматуры |  |  |
| 3. | Разборка светильников различных конструкций. |  |  |
| 4. | Крепление светильников на вертикальной поверхности |  |  |
| 5. | Крепление светильников на горизонтальной поверхности |  |  |
| Практические работы. |  | 10 |  |
| 6. | Крепление светильников на тросе. |  |  |
| 7. | Крепление светильников на подвесном потолке. |  |  |
| 8. | Установка штепсельных розеток. |  |  |
| 9. | Установка звонков. |  |  |
| 10. | Установка счётчиков. |  |  |
| Всего |  | 94 |  |
| Всего практических занятий |  | 64 |  |
| Учебная практика |  | 72 |  |
| Производственная практика |  | 240 |  |
| Всего |  |  |  |

3. Условия реализации профессионального модуля     ПМ.03. «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей»

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Программа учебной дисциплины ПМ.03 Монтажа распределительных устройств и вторичных цепей реализуется в соответствии с требованиями ФГОС к материальному  обеспечению

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:

- рабочие столы учащихся;

- место для преподавателя;

- стенды, макеты;

- плакаты, наглядные пособия.

Мастерские:

-  слесарных работ;

-  электромонтажная

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, видеопроектор, экран.

- слайды Power Point для аудиторских занятий по курсу.

- интерактивная доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения профессионального модуля ПМ.03. «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей»

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

- В.М. Нестеренко «Технология электромонтажных работ», М.:Изд.центр «Академия», 2014.

- П.А. Бутырин  «Электротехника», М.: Изд.центр «Академия», 2014.

- Ю.А. Сибикин «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий», М.: Изд.центр «Академия», 2014.

Дополнительные источники:

- Б.С. Покровский «Основы слесарного дела», М.: Изд.центр «Академия», 2008.

- В.Б. Атабеков «Монтаж осветительных электроустановок», М.: Высшая школа, 2009.

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса ПМ.03. «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей»

3.3.1. Организация теоретического обучения

Теоретические и практические занятия проводятся в учебных кабинетах с использованием учебников, дополнительной и справочной литературы. Практические работы проводятся  в лабораториях, учебных  мастерских.

3.3.2. Организация УП и ПП

Учебная и производственная практика реализуются концентрировано, после изучения междисциплинарных курсов.  Учебная и производственная практика являются составляющей частью профессионального модуля ПМ 01 «Монтаж осветительных электропроводок    и оборудования»

3.3.3.  Предшествующие УД, ПМ.

Изучению профессионального модуля ПМ 03 «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей»

предшествует изучение дисциплин общепрофессионального цикла

ОП.01 Техническое черчение

ОП.02 Электротехника

ОП.03 Электроматериаловедение

ОП.04 Автоматизация производства

ОП  05 Основы экономики

ОП.06 Общая технология электромонтажных работ

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля     ПМ.03. «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей»

Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля     ПМ.03. «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей» осуществляется преподавателем профессионального цикла в процессе проведения теоретических и практических занятий , а также выполнения учащимися учебно - производственных заданий; мастером производственного обучения во время прохождения учебной  и производственной практики.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ВПД 1 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования |  |  |
| ПК 3.1 Производить подготовительные работы | - чтение чертежей, проэктов, электрические принципиальные и монтажные схемы, схемы соединений и подключений; - знание требований единой системы конструкторской документации (ЕСКД); - знание видов нормативно-технической документации; - подключение измерительных приборов в электрическую цепь; - знание схемы подключения силовых и измерительных трансформаторов в электрическую сеть; - умение подключать различные типы электродвигателей к электрической сети; - подключение коммутационных аппаратов к электрической сети и оборудования; - чтение несложных электрических схем; - знание основных законов электротехники; - знание параметров электрических и магнитных цепей и единицы измерений; - знание принципов измерения напряжения, тока, мощности, сопротивления; - выполнение открытых электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах: - выполнение скрытых электропроводок в трубах под штукатуркой, в каналах, в коробах; - пользование средствами индивидуальной и групповой защиты; | Текущий контроль знаний - устный (фронтальный) опрос, проверочная работа (тестирование), практическая работа. Рубежный контроль знаний: - экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; экзамен квалификационный. Итоговый контроль: Дифференцированный зачёт |
| ПК 3.2 Выполнять различные типы соединительных электропроводок | - чтение чертежей, проэктов, электрические принципиальные и монтажные схемы, схемы соединений и подключений; - определение характеристик материалов по справочникам; - умение выбирать материалы по их свойствам и условиям эксплуатации; - использование в трудовой деятельности средств механизации и автоматизации производственного процесса; - умение организовывать электромонтажные работы, производить подготовительные работы, принимать сооружения под монтаж; - применение при монтажных работах необходимых инструментов, оборудования, заготовок, материалов; - выполнение слесарных работ; - установление крепежных деталей и опорных конструкций; - соединение жил проводов и кабелей различными способами; - проведение несложных электро и газосварочных работ; - проведение монтажа заземляющих устройств; - демонтаж и несложный ремонт осветительной сети, светильников. электроустановочных изделий и аппаратов; - умение прокладывать временные осветительные проводки; - производить расчет сечений проводов других параметров электрических цепей; - применение безопасных приемов труда на территории организации и в производственных помещениях; знание основных причин возникновения пожаров и взрывов; знание правовых и организационных основ охраны труда на предприятии, систем мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактических мероприятий по технике безопасности и производственной санитарии | Текущий контроль знаний - устный (фронтальный) опрос, проверочная работа (тестирование), практическая работа. Рубежный контроль знаний: - экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; экзамен квалификационный. Итоговый контроль: Дифференцированный зачёт |
| ПК 3.3 Устанавливать и подключать распределительные устройства | - умение выбирать материалы по их свойствам и условиям эксплуатации; - использование в трудовой деятельности средств механизации и автоматизации производственного процесса; - умение организовывать электромонтажные работы, производить подготовительные работы, принимать сооружения под монтаж; | Текущий контроль знаний - устный (фронтальный) опрос, проверочная работа (тестирование), практическая работа. Рубежный контроль знаний: - экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; экзамен квалификационный. Итоговый контроль: Дифференцированный зачёт |
| ПК 3.4 Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей | - умение выбирать материалы по их свойствам и условиям эксплуатации; - использование в трудовой деятельности средств механизации и автоматизации производственного процесса; - умение организовывать электромонтажные работы, производить подготовительные работы, принимать сооружения под монтаж; | Текущий контроль знаний - устный (фронтальный) опрос, проверочная работа (тестирование), практическая работа. Рубежный контроль знаний: - экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; экзамен квалификационный. Итоговый контроль: Дифференцированный зачёт |
| ПК 3.5 Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей, | - производить расчет сечений проводов других параметров электрических цепей; - участие в приемо-сдаточных испытаниях, монтажа осветительной сети, измерений параметров и оценки качества монтажа осветительного оборудования; | Текущий контроль знаний - устный (фронтальный) опрос, проверочная работа (тестирование), практическая работа. Рубежный контроль знаний: - экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; экзамен квалификационный. Итоговый контроль: Дифференцированный зачёт |
| ПК 3.6 Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей | - подключение коммутационных аппаратов к электрической сети и оборудования; - чтение несложных электрических схем; - знание основных законов электротехники; - знание параметров электрических и магнитных цепей и единицы измерений; - знание принципов измерения напряжения, тока, мощности, сопротивления; - выполнение открытых электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах: | Текущий контроль знаний - устный (фронтальный) опрос, проверочная работа (тестирование), практическая работа. Рубежный контроль знаний: - экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; экзамен квалификационный. Итоговый контроль: Дифференцированный зачёт |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | демонстрация интереса к будущей профессии | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная , практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; оценка эффективности и качества выполнения; | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная , практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области разработки технологических процессов; | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная , практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная , практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | использование новейших технологий в профессиональной деятельности | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная , практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | -взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная , практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний | - исполнение воинского долга | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная , практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |